## Slide 1: Kognitive Systeme für Diagnose und Therapie
Maschinen entscheiden – vom Cognitive Computing zu autonomen Systemen

## Slide 2: Trends in der Medizin
Von Standard-Behandlung zu personalisierter Medizin
Nachhaltig bezahlbare Preise für erstklassige Behandlung
Höhere Effizienz auf einem höheren Qualitätsniveau
100
100
100
100
100
Notes: The trends in medicine encompass
  Going from uniform standard of care towards personalized medicine
  Increase efficiency at higher quality standards
  Ensure sustainable affordable price for the best care

## Slide 3: Nachfrage nach höherer klinischer Effizienz
Wie gut ist die Herzfunktion?
Wie kontrahiert das Herz?
Schließt die Herzklappe ordentlich?
Wie groß müsste ein Klappen-Implantat sein?
Wie fließt das Blut?
Wie viel Gewebe ist geschädigt?
…zu medizinisch relevanten Informationen
Von großen Datenmengen an Bildern…
Image Analytics
Image Analytics extrahiert die medizinisch bedeutsamen Informationen aus den Bildern
Wang et al. ISBI 2010
Calleja et al., Circulation 2013
Noack et al., Annals Cardiothorac Surgery, 2013
Notes: Image analytics is key in extracting the meaningful information from the data generated by imaging scanner. It makes the interpretation faster, consistent, reproducible and comprehensive.

## Slide 4: Erweiterung des klinischen Nutzens von medizinischen Bildern
Zusätzliche diagnostische Informationen
Non-Invasiv, bildbasierte funktionale Messungen
Behandlungsentscheidung und -planung
Verbesserte Patientenauswahl, optimierte Behandlungen
Medizinischer Nutzen
Digitale Modelle
Medizinische Bilder & Analyse
Notes: The combination of imaging and computational models gives access to advanced diagnostic measurements that are otherwise not available or only using invasive measurement. Also, several therapies can be tested in the computer to assess the outcome of a therapy, test if a patient is appropriate…

## Slide 5: Bildbasierte Modelle helfen bei individuellen Therapieentscheidungen
Ist die Behandlung für den Patienten geeignet?
Abwarten oder eingreifen?
Reparieren oder ersetzen?
Was ist das Ergebnis einer Behandlung?
Wie kann man die Behandlung optimieren?
Digitale Modelle bieten neue bildbasierte Anwendungen über die Radiologie hinaus
…zu Patientenauswahl, Therapie-Optimierung und Heilungsprognosen
Von medizinisch relevanten Informationen…
Anatomie & Bewegung
Blutfluss
Gewebeeigenschaften
Elektrische Zelleigenschaften
Notes: Using computational models we want to go beyond standard radiology by integrating the information provided by image analytics. Once these models are personalized, it is possible to simulate treatment strategies and as such to move towards patient-specific treatment strategies and thus away from unspecific metrics. We can support the physician one step further in his decisions.

## Slide 6: Neue Technologie: Siemens Generative Computational Modeling Platform
Blutkreislauf
Blutfluss und Rand-bedingungen berechnen
Fluss, Druck
Elektrophysiologie
Elektrische Potenziale berechnen
EKG, Katheter
Anatomie
Geometrie, Narben und Muskelfasern aus Bildern
Bilder
Biomechanik
Gewebemechanik berechnen
Bilder, Elastographie
Modulare Plattform für diverse medizinische Anwendungen: CRT, Herzklappenersatz, Operationsplanung…
Bildgebung als Grundlage für die Modellierung
- O. Zettinig et al, Data-Driven Estimation of Cardiac Electrical Diffusivity from 12-Leed ECG Signals, MIA, 2014
- D. Neumann et al, Robust Image-based Estimation of Cardiac Tissue Paramaters and their Uncertainty, MICCAI 2014
- S. Rapaka et al, LBM-EP: Lattice-Boltzmann Method for Fast Cardiac Electrophysiology Simulation from 3D Images, MICCAI, 2012
Neue klinische Lösungen zur Unterstützung von Therapie-Entscheidungen und -Planung
Notes: The message is that we have a modular and comprehensive framework that can be adapted for a specific clinical application. Important for Siemens is that imaging plays a key role in deriving the models and making them patient specific.

## Slide 7: Eine konkrete Anwendung: Resynchronisationstherapie bei Herzinsuffizienz
Numbers for USA Market – [1] 2013 ESC Guidelines
Patient mit Herzinsuffizienz
Herzschrittmacher
Resynchronisiertes Herz
Herzversagen in USA: 6 Millionen Menschen[1]
Kardiale Resynchronisationstherapie: etablierte Behandlung (130,000 Patienten p.a. in USA)[1]
30% von Non-Respondern  Möglichkeit der Kostenreduktion durch digitale Modelle
Medizinische Herausforderungen:
  Bei wem funktioniert es?
  Wo ist die optimale Elektrodenplatzierung?
  Wie sieht das optimale Stimulationsmuster aus?
Bedarf an innovativen bildbasierten digitalen Modellen für verbesserte Patientenauswahl, CRT Planung und Führung
Notes: We will demonstrate the approach on a concrete case: CRT.
The costs of non responder are estimated to be several billion $. Even if we can improve this rate by a few percents it may have an impact on a national health system.

## Slide 8: Kann man das Ergebnis der Behandlung vorhersagen? Patientenspezifische virtuelle CRT basierend auf Bildern
1. Patientenspezifische Anatomie
2. Karte der Herzmuskelfasern
3. Patientenspezifische Elektrophysiologie
4. Patientenspezifische Elektromechanik
Virtuelle CRT und Patientenauswahl
Zielgerichteter
Eingriff
Notes: Here is an overview of our approach that we are going to describe step by step in the following slides (see explanations there)

## Slide 9: Schritt 1: Personalisierung der Anatomie
Data Courtesy of University Heidelberg
Segmentierung der Herzkammer
Notes: The heart anatomy can be extracted automatically using image analytics.

## Slide 10: Schritt 2: Anpassung der Herzmuskelfasern
Data Courtesy of University Heidelberg
Herzmuskelfaser-Modell wird auf die Patientenanatomie übertragen
Notes: Once the anatomy is available, we can map the muscle fibers on this model. Their orientation plays an important role in the progation of the electrical wave and contraction that are anisotropic.

## Slide 11: Schritt 3: Personalisierung der Elektrophysiologie
Data Courtesy of University Heidelberg
Basierend auf pre-CRT Elektrokardiogramm
Notes: We show the results of the personalized electrophysiology. Please notice the short computation time (a few seconds on a standard workstation) which is a unique feature to Siemens for such a model complexity.

## Slide 12: Schritt 4: Virtuelle CRT
Data Courtesy of University Heidelberg
Standardprotokoll
Modell sagt Therapieergebnis vorher  Verschlechterung!
Notes: This slide show the result of a bi-ventricular pacing. The outcome of the therapy was worse for this specific patient!

## Slide 13: Schritt 5: Virtuelle CRT
Data Courtesy of University Heidelberg
Zweites Protokoll
Modell sagt Therapieresultat vorher  Relevante Verbesserung!
Notes: Here we show another pacing pattern where only the LV lead is active. The outcome is this time positive for the patient. This could be observed on the patient the data come from!

## Slide 14: Take Home Message Schritte in Richtung effizienter bildbasierter, personalisierter Medizin
Image Analytics: Effiziente, umfassende und reproduzierbare Bildquantifizierung
        Screening, Krankheitsfrüherkennung und akkurate Diagnose
2. Bildbasierte Modellierung: Computergestützte Methoden mit Vorhersagekraft
        Maßgeschneiderte Therapie für den individuellen Patienten
        Abschätzung von Behandlungserfolg, Risiken und Nebenwirkungen
        Therapieauswahl und Planung
Potential zur Maximierung des Therapieerfolgs und Minimierung der Kosten

## Slide 15
Vielen Dank
Multiple teams from Siemens Healthcare
and Corporate Technology
contributed to this presentation

## Slide 16: Kontakt
Dr. Olivier Ecabert Head of Research Group CT RTC ICV IMA-DE
San-Carlos-Str. 7 91058 Erlangen, Germany
Phone: +49 (9131) 7-21352 olivier.ecabert@siemens.com
Bernhard Calmer Head of Business Development Healthcare IT
RC-DE HC CX-HS BD
Hadersberg 1 84427 St. Wolfgang, Germany
Phone: +49 (8085) 17 111 bernhard.calmer@siemens.com
siemens.com/answers