## Slide 1: Kooperation und Konvergenz Sicht TV und Rundfunk
Vortrag für den Münchner Kreis
„Spektrum für mobiles Breitband und Rundfunk“
Jochen Mezger
IRT/Programmverbreitung

## Slide 2: Agenda
Kundenbedürfnisse
Voraussetzungen für den Erfolg
Spektrumsbedarf
Technische Lösungen
Resümee
Vorschläge zur weiteren Vorgehensweise

## Slide 3: Wie sehen die zukünftigen Kundenbedürfnisse für mobiles/portables TV aus?
Haupttrends: Vernetzung und Mobilität
4h TV-Nutzung pro Tag stationär
Mobile / portable Mediennutzung alltäglich
Nichtlineare/lineare TV-Inhalte an jedem Ort zu jeder Zeit mit hoher Qualität
Jedes Smartphone und Tablet ist ein TV-Empfänger
Free-to-air-TV – öffentlich-rechtlicher Versorgungsauftrag
Kundenbedürfnisse
=> Gibt es nach den Flops von DVB-H, Mediaflo etc. wirklich einen Bedarf?

## Slide 5
=> Welche Voraussetzungen braucht es für den Erfolg?

## Slide 6: Erfolgreich in Fernost – in Deutschland noch Hindernisse
Mobile TV-Nutzung ist in Japan und Südkorea schon ein Renner
Live TV als OTT-Service (Zattoo) etabliert
  Kaum mobile Nutzung, da Datenvolumen begrenzt
    Durchschnittlich verfügbar: ca. 400 MB/Monat
    200 MB/Monat = 1 Minute am Tag mit 1 Mbit/s fernsehen => Nutzungsangst
    => Realität: Nutzung per WLAN
Durchbruch in Deutschland erfordert Broadcast-Übertragung ohne Volumenbegrenzung
Voraussetzungen für den Erfolg

## Slide 7: Empfang muss überall möglich sein
  Empfang über mobiles Internet ist möglich, aber derzeit nicht überall
  => Aktuell noch geringe Nutzung von mobilem TV kein Beweis für geringes Interesse
Voraussetzungen für den Erfolg
Quelle: Vodafone Werbung,
Handelsblatt 07.03.2013

## Slide 8
Verknüpfung von mobilem LiveTV
mit Gamig/VoD/Onlinediensten
Geschäftsmodelle
Tablet personalisiert,
TV-Gerät nicht
Smartphones mit Kontozugang
sind die Regel (App-Store)
mobile On Demand Nutzung steigt
-> Datentransport
Mobile Übertragung per Broadcast effizient
Kommerzielle Plattformen (T-Entertain)
für viele per Broadcast mobil machen
TV-Nischenprogramme
per Mobilfunk
Massenprogramme per Broadcast
mobile
Live TV
GAMES

## Slide 9
Partizipation an den übertragenen Diensten
Betrieb eigener Plattform
(T-Entertain)
Eigener Inhalte
(z.B. Fußballrechte)
„Veredeln“ des Bittransports
 Erhöhen Rendite
Rundfunk
Mobilfunk
Strategisches Ziel:
Versorgungsauftrages (ÖR)
Geld verdienen (Private)
Strategisches Ziel:
Geld verdienen
Wachstum
Nicht-Lineare Dienste
Erweiterung
Versorgungsauftrag
Rundfunknetz
Lineare Dienste
Klassisches Kerngeschäft
Geschäftsmodelle für alle!
Mobilfunknetz
Voice / mobiles Internet
Klassisches Kerngeschäft
§1 …
§2 …
§3 …
Übertragung mit
Qualitätssicherung
Lineare Inhalte

## Slide 10: Blick nach Europa
Eine rein deutsche Lösung ist bedeutungslos
Voraussetzungen für den Erfolg
FOR 120 MILLION HOUSEHOLDS, 275 MILLION PEOPLE (IN THE EU) THE TERRESTRIAL PLATFORM IS THE MAIN ACCESS TO TV

## Slide 11: Zukünftiger Spektrumsbedarf für TV-Terrestrik
Heute belegtes Spektrum: 320 MHz
    Incl. private Anbieter
Zukünftiger Bedarf: ca. 230-270 MHz
    private Anbieter nur in Ballungsgebieten
    Programmvielfalt, HD, Mobilität, Netzkosten wie heute
    70 Mbit/s (flächendeckend) – 140 Mbit/s (Ballungsgebieten)
    Technik sekundär: DVB-T2 oder LTE
Dafür geeignete Spektrumsnutzung (UHF-Frequenzbänder)
    International koordiniert durch RRC-06
Spektrumsbedarf
500 MHz
600 MHz
700 MHz
800 MHz
Rundfunk, PMSE
Mobilfunk, BOS, PMSE
Mobilfunk
Notes:  | Öffentl.-Rechtl. | Private
In der Fläche | 3 Bedeckungen Jeweils 7 Kanäle Jeweils 8 MHz 3 x 7 x 8 = 168 MHz | /
Ballungsgebiete | 168 MHz | 3 Bedeckungen Jeweils 3 Kanäle Jeweils 8 MHz 3 x 3 x 8 = 72 MHz
Insgesamt | 168 + 72 = 240 MHz | 

## Slide 12: Topologie versus Technologie
Technische Lösungen
Kleinzellig
Großzellig
Topologie (weitgehend) unabhängig von der Technik (DVB, LTE)
Spektrumsbedarfunterschiede von Topologie bestimmt
Dichte kleinzellulare Netze benötigen weniger Spektrum
Die Topologie bestimmt die Netzkosten; großzellige Netze billiger

## Slide 13: Fünf Lösungsvarianten in der Diskussion
Lösung 1: eMBMS
Lösung 2: Tower Overlay – DVB-T2/FEF
Lösung 3: Tower Overlay - LTE
Lösung 4: scalable LTE-B (5G)
Lösung 5: Konvergenz auf dem Endgerät
Technische Lösungen

## Slide 14: Lösung 1: eMBMS*
Vorteile:
    Weltweiter Standard
    Kein eigenständiger Rundfunkempfänger erforderlich
Nachteile:
    Netzkosten deutlich höher als bei einem Rundfunknetz
Technische Lösungen
* Evolved Multimedia Broadcast/Multicast service
Rundfunkmodus in LTE
Kleinzellular
Standardisiert
Einfache Verknüpfung mit LTE unicast
Bisher nirgends im Regelbetrieb

## Slide 15: Lösung 2: Tower-Overlay mit DVB-T2/FEF*
Technische Lösungen
* FEF: Future Extension Frames; bisher ungenutzte Übertragungsrahmen in DVB-T2
(Vorschlag der TUBS)
Vorteile:
    Koprimäre Frequenznutzung im Zeitmultiplex
Nachteile:
    Ohne Rundfunkempfänger nur Untermenge von Inhalten empfangbar
    Für alle Programme: Entweder erhöhter Spektrumsbedarf oder zwei Empfänger (LTE/DVB)
    Komplex
    Keine Unterstützer bisher

## Slide 16: Lösung 3: Tower-Overlay - LTE
Vorteile:
    Weltstandard
    Kein zusätzlicher TV-Empfänger erforderlich
Nachteile:
    Standard-Änderungen erforderlich (Guard-Intervall für große Sender-Abstände)
      Setzt weltweite Zustimmung voraus (3GPP)
Technische Lösungen
Ähnliche Vorschläge von:
Ericsson
Alcatel-Lucent
M3-Project
TU Braunschweig
IRT

## Slide 17: Lösung 4: scalable LTE-B (5G)
Vorteile:
    Echter Weltstandard für TV und Kommunikation möglich
    Überzeugungsarbeit leichter
    Weltweites Potential, da viele Belange berücksichtigbar
Nachteile:
    Ca. 8-10 Jahre Zeitbedarf
    Umsetzungsrisiko
Technische Lösungen
BROADCAST
Zellgröße
WLAN
WRAN
CELLULAR
Freie Adaption von Zellgröße, Mobilität, Modus
Integration in “beyond LTE-A” (LTE-B oder 5G)
Standardisierung offen, große Flexibilität

## Slide 18: Lösung 5: Konvergenz im Endgerät
Vorteile:
    Reife Technik; bereits im Einsatz
    Sofort umsetzbar
Nachteile:
    Einbau eines zusätzlichen Tuners in Mobilfunkgeräte erforderlich
    Kein Weltstandard
Technische Lösungen
Linear: DVB-T2
Nicht-linear: WLAN/LTE
App auf dem Endgerät

## Slide 19: Die „App“ – im Prinzip
Konvergenz auf dem Endgerät
Live
TV
Live
Radio
Video
Catch
Up
Verkehr
Nach-richten
EPG
Audio
=> Ein erster Demonstrator wurde am IRT bereits gebaut
Game
VoD
Pay-
Service
Optionen
für kommerzielle
Anbieter

## Slide 20: Resümee
    Nutzerinteresse: portable / mobile Nutzung
    Nur eine Kooperation führt zum Ziel
    Ein „weiter so“ funktioniert nicht, s. RTL-Ausstieg
    Geschäftsmodelle entscheidend
    internationale Lösung
    Großzellulare Netze sind wirtschaftlicher für Broadcast
Resümee

## Slide 21: Vorschläge zur weiteren Vorgehensweise
Festhalten an Umstellung DVB-T/T2
Zunächst „Konvergenz auf dem Endgerät“ mit DVB-T2/WLAN/LTE
Umsetzung eines integrierten Konzeptes auf LTE-Basis (LTE-B/5G) Schritt 1: prüfen, ob die Mobilfunkunternehmen interessiert sind
    Schritt 2: erforderliche LTE-Standardänderungen klären Schritt 3: Vorschlag bei 3GPP einbringen, Reaktion abwarten
    Schritt 4: ggf. Konzept umsetzen
Weitere Aspekte untersuchen
    T2-Empfänger in Tablets
    Software Defined Radio (Empfänger auf Softwarebasis)
    Neue Geschäftsmodelle
Weitere Vorgehensweise

## Slide 22: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Institut für Rundfunktechnik
Floriansmühlstraße 60
80939 München
Tel. +49-(0)89-32399-330
Fax +49-(0)89-32399-351
E-Mail: mezger@irt.de
Die Folien/Dokumente sind durch das Urheberrecht geschützt. Eine Vervielfältigung ist nur mit Genehmigung des Verfassers gestattet. Dieser Urheberrechtshinweis darf nicht entfernt werden.
Jochen Mezger
Geschäftsfeld Programmverbreitung